无线大屏幕说明

- 主要参数

- 传输方式：		RS232；

- 无线信道：		信道0~信道20，默认为1；

- 无线传输速率：	1.2kbps~200kbps（参数0~9），默认为2.4kbps（参数1）；

- 无线发射功率：	功率0~功率9，默认为4；

- 串口波特率：		1.2kbps~115.2kbps（参数0~7），默认为2.4kbps（参数1）；

- 串口校验方式：	无校验（参数0），奇校验（参数1），偶校验（参数2），默认为								无校验（参数0）；

- 无线传输距离：	<2000m。

注：无线传输距离为在空旷无遮挡处且天气良好、无线发射功率最大时的有效传输距离。实际传输距离视环境而定。

- 无线仪表及无线大屏幕使用

将无线仪表安装好后接通电源，并将配套的无线大屏幕装好天线并接通电源，即可使用。

注：将仪表和大屏幕安装完毕后接通电源，如果大屏幕未能正常显示，或需要使用多台无线仪表，则必须进行设定。

- 无线仪表设定

- 参照仪表说明书，将仪表通讯参数的串行通讯设置修改为[tf   1]，即指令应答方式。

- 进行仪表无线模块设置：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[打印设置] 按[9][3] 按[输入] | [ P 00 ] [ P 93 ] | 进入打印设置 输入密码93 |
| 2 | 按[0][6] 按[输入] | [ lch 01 ] [ lch 06 ] | 仪表无线信道（00~20） 例如：6 注：若不需修改此项数值，可按[输入]直接进入步骤4 注：如需用多台无线仪表，须将信道设为不同的值 |
| 3 | 按[输入] | [ rch 6 ] | 仪表无线信道成功修改为6 |
| 4 | 按[0][6] 按[输入] | [ lbu 1 ] [ lbu 3 ] | 仪表无线传输速率（0~9） 表示1.2kbps~200kbps 例如：3 注：若不需修改此项数值，可按[输入]直接进入步骤6 |
| 5 | 按[输入] | [ rbu 3 ] | 仪表无线传输速率成功修改为6 |
| 6 | 按[0][6] 按[输入] | [ lpo 4 ] [ lpo 9 ] | 仪表无线发射功率（0~9） 例如：9 注：若不需修改此项数值，可按[输入]直接进入步骤8 |
| 7 | 按[输入] | [ rpo 9 ] | 仪表无线发射功率成功修改为9 |
| 8 | 按[0][6] 按[输入] | [ lbt 1 ] [ lbt 4 ] | 仪表串口波特率（0~8） 表示1.2kbps~115.2kbps 例如：4 注：若不需修改此项数值，可按[输入]直接进入步骤10 注：若修改此项数值，则需修改仪表串行通讯波特率 |
| 9 | 按[输入] | [ rbt 4 ] | 仪表串口波特率成功修改为4 |
| 10 | 按[0][6] 按[输入] | [ lce 0 ] [ lce 2 ] | 仪表串口校验方式（0~2） 分别表示无校验、奇校验、偶校验 例如：2 注：若不需修改此项数值，可按[输入]直接退出设置 |
| 11 | 按[输入] | [ rce 2 ] | 仪表串口校验方式成功修改为2 |

- 若修改了无线模块的仪表串口波特率，则将仪表串行通讯波特率bt设置为对应参数。

- 将仪表通讯参数的串行通讯设置修改为[tf   2]。

- 无线大屏幕设定

- 用附带的连接线将无线大屏幕的五芯航空插头与电脑串口连接，并接通大屏幕电源。

- 打开RF模块设置工具（从公司网站下载）。设置好PC机串口参数后，按[打开串口]。

- 按顶栏[检测RF模块]，等待扫描大屏幕无线模块。

- 扫到模块后，按顶栏[读参数]，显示大屏幕无线模块参数。

- 将信道、无线速率波特率修改为与相配合无线仪表对应的值，按顶栏[写参数]。

- RF模块串口参数可选2400bps或4800bps，校验选择无校验，按顶栏[写参数]。